Методические указания к выполнению

и оформлению контрольных работ

по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,

автомобилей и сельскохозяйственных машин

Прежде чем выполнять контрольную работу, основательно изучите программный материал, используя учебники и наглядные пособия, сборочные единицы, детали. Выполните все рекомендуемые планом задания, лабораторные работы и практические занятия.

Контрольную работу выполняйте самостоятельно в полном объеме, согласно варианту. Ответы на вопросы излагайте точно и полно, своими словами, с графическим пояснением к тексту. Запрещается копировка схем и рисунков. Выполнение их обязательно, т.к. завершающей стадией обучения является дипломное проектирование и выпускник должен владеть навыками инженерной графики. Рисунки выполняйте с использованием чертежных инструментов, надписи и цифры - чертёжным шрифтом, чертежи и технические рисунки - на чертежной бумаге, эскизы - на листах писчей бумаги.

В каждой контрольной работе, кроме пяти обычных вопросов, имеется программированное задание, ответ на которое составьте по данному образцу.

Задание

| Номер вопроса | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер правильного ответа |  |  |  |  |  |  |  |

Не следует переписывать в тетрадь вопросы программированного задания и все ответы на них, необходимо выбрать номер одного наиболее полного и правильного ответа.

Ответы на вопросы 17, 26, 30, 44, 47 контрольной работы выполняйте также в табличной форме.

В контрольной работе приводите примеры из практики, указывайте изменения, которые претерпели описываемые приборы, детали и механизмы в машинах новых марок, вносите свои предложения. Объем работы не должен превышать 24 страниц. В работе должно быть не менее 3-4 единиц графического материала.

Контрольную работу необходимо выполнять чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво; употреблять только общепринятые сокращения слов, математические и другие символы; графический материал располагать как можно ближе к тексту; выдерживать абзацы, расстояние между заголовком и текстом, поля, нумеровать страницы и графический материал; правильно оформлять список используемой литературы с указанием фамилии автора, названия источника, издательства, года издания; для замечаний рецензента оставлять в конце работы 1 - 2 чистых страницы.

Контрольную работу представляйте в сроки, установленные графиком. Неудовлетворительно выполненные вопросы переработайте в этой же тетради, которую повторно представьте в колледж.

* Если Ваш вариант 425 - номера заданий, которые необходимо выполнить, будут: 8,20,22,34,47,58.

При возникновении затруднений по изучению программного материала и выполнению контрольных работ обратитесь в учебное заведение за консультацией.

Не ограничивайте себя только выполнением контрольной работы, т.к. выполнение пяти заданий путем текстуального изложения из 50 вопросов и 7 программированных заданий из 70 составляют всего лишь десятую часть общей программы. Проявите настойчивость и проработайте остальные 45 вопросов учебного задания 1 и 63 программированных задания. Следы этой деятельности в межсессионный период отразите в специальной тетради для самостоятельной работы в виде записи новых и неясных терминов, формул, составления схем, опорных конспектов, цифровых данных.

Вопросы контрольной работы 1

(работа выполняется после изучения разделов 1,2)

- Основные  направления  технического  прогресса  в  современном тракторостроении и автомобилестроении.

- Эксплуатационные и технологические свойства факторов и автомобилей.

- Краткая  техническая  характеристика новой  марки  автомобиля, применяемого в сельском хозяйстве.

- Принцип работы четырехтактного карбюраторного двигателя и основные показатели цикла.

- Принцип работы четырехтактного дизеля, индикаторная диаграмма рабочего цикла.

- Основные сравнительные параметры двигателей, примеры для дизельных и карбюраторных двигателей.

- Перемещение, скорость, ускорение поршня, их значение и способ определения.

- Сравнительные технико-экономические оценки двигателей - карбюраторных и дизельных, четырехтактных и двухтактных.

- Процесс впуска в двигателях, значение наддува дизелей турбокомпрессором.

- Сущность детонации и жесткой работы двигателей, их устранение.

- Тепловой баланс и пути повышения топливной экономичности двигателей.

- Практическое уравновешивание двигателя.

- Основные понятия и определения по кривошипно-шатунному механизму.

- Отличие головок цилиндров карбюраторных и дизельных двигателей.

- Эскизы поршней дизельного и карбюраторного двигателей, пояснения к ним.

- При какой неисправности кривошипно-шатунного механизма двигатель внезапно останавливается?

- Неисправности и износы деталей кривошипно-шатунного механизма.

- Конструкция распределительных валов, их привод и монтаж.

- При какой неисправности в механизме газораспределения появляется стук на малых оборотах?

- Опишите выполненную вами работу по регулировке газораспределительного и декомпрессионного механизмов, дизельного двигателя.

- Конструкция и работа турбокомпрессора дизеля СМД-60.

- Схема бензонасоса, его работа.

- Схема и работа системы холостого хода карбюратора 11.1107.

- Схемы эконостата и экономайзера с механическим приводом, их работа.

- Способы компенсации смеси в карбюраторах с разными главными дозирующими устройствами.

- По каким причинам карбюраторный двигатель внезапно останавливается?

- Схема ускорительного насоса карбюратора К-88А и его работа.

- Схема и работа ограничителя частоты вращения коленчатого вала ЗМЗ-53А.

- Схема проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

- Возможные неполадки, признаки, причины, их устранение в системе питания карбюраторного двигателя.

- Схема секции топливного насоса высокого давления распределительного типа, работа.

- По каким причинам дизельный двигатель работает с перебоями и не развивает полной мощности.

- Общее устройство и принцип работы топливного насоса высокого давления (по выбору).

- Общее устройство и принцип работы форсунки двигателя КамАЗ-740. Ответ поясните схемой.

- Опишите выполненную вами практическую работу по проверке состояния форсунки.

- Схема и работа смазочной системы двигателя (по выбору).

- Порядок проверки угла опережения подачи топлива насосом двигателя Д-243.

- Общее устройство и работа центробежного всережимного регулятора. Ответ поясните схемой (по выбору).

- По каким причинам дизельный двигатель дымит?

- Способы и системы охлаждения двигателей.

- Причины перегрева двигателя, их устранение.

- Конструкция и работа термостатов системы охлаждения.

- Опишите выполненную вами практическую работу по проверке и регулировке натяжения ремня вентилятора.

- По каким причинам двигатель переохлаждается?

- Устройство силовой передачи системы пуска двигателя А-41.

- Порядок и техника пуска дизеля СМД-62.

- По каким причинам отсутствует или падает давление масла в системе?

- По каким причинам карбюраторный двигатель работает неустойчиво и не развивает полной мощности?

- Начертите регулировочную характеристику двигателей  по углу опережения впрыска и проанализируйте кривые.

- Начертите регулировочную характеристику двигателей по составу смеси; сделайте практический вывод.

Задание 51.

1.	К какому классу  по тяговому усилию относится трактор МТЗ-100, кН?

Ответ: 1) 6; 2) 9; 3) 14; 4) 20; 5) 30.

2.	Какой механизм предназначен для впуска в цилиндр горючей смеси или воздуха и выпуска отработавших газов?

Ответ:  1) кривошипно-шатунный механизм; 2) газораспределительный механизм; 3) декомпрессионный механизм.

3.	Какой двигатель имеет оконно-щелевой тип газораспределения?

Ответ: 1) СМД-62; 2) П-350; 3) ЗИЛ-130; 4) Д-442-ВИ; 5) Д-243.

4.	Какой карбюратор установлен на двигателе ЗМЗ-53А?

Ответ: 1) К-06; 2) К-16А; 3) К-126Б; 4) К-88А; 5) К-59П.

5.	С какой частотой вращается кулачковый валик топливного насоса 4ТН-9х10Т по отношению к коленчатому валу?

Ответ: 1) с одинаковой; 2) в два раза быстрее; 3) в два раза медленнее; 4) в четыре раза быстрее; 5) в четыре раза медленнее.

6.	Какой двигатель имеет смазочную систему разбрызгиванием?

Ответ: 1) П-350; 2) МТЗ-2602; 3) П-23М; 4) ЗИЛ-130; 5) СМД-62.

7.	Каков порядок работы цилиндров двигателя СМД-62?

Ответ: 1) 1-3-4-2-5-6; 2) 1-5-3-6-2-4; 3) 1-4-2-5-3-6.

Задание 52.

1.	Чему равен рабочий объем цилиндра?

Ответ: 1) Vh = 7id2/4-S; 2) Va = Vh + Vc; 3) Ул = 10"3 Vh-i

2.	В каких пределах изменяется коэффициент избытка воздуха у дизелей?

Ответ: 1) 0,30 - 0,65; 2) 0,60 - 0,95; 3) 0,60 - 1,15; 4) 1,0 - 1,20; 5)1,20-1,80.

3.	Какие силы уравновешиваются в двигателе А-41 с помощью специального механизма?

Ответ: 1) силы инерции I порядка; 2) силы инерции II порядка; 3) силы инерции I и II порядка; 4) центробежные силы; 5) все свободные силы и моменты.

4.	Какую толщину стенок имеют сухие гильзы цилиндров, мм?

Ответ:   1)1-2; 2) 2-4; 3) 4-6; 4)6-8; 5)8-10.

5.	С какой скоростью по отношению к коленчатому валу вращается распределительный вал у четырехтактных двигателей?

Ответ: 1) с одинаковой; 2) в два раза быстрее; 3) в два раза медленнее; 4) в четыре раза быстрее; 5) в четыре раза медленнее.

6.	На каком двигателе установлен ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала пневмоцентробежного типа?

Ответ: 1) П-350; 2) ЗИЛ-4331; 3) ПД-8; 4) ЯМЗ-238; 5) Д-243.

7.	Какому виду испытаний подвергается двигатель для решения вопроса о постановке его производства на поток?

Ответ: 1) приемные; 2) контрольные; 3) эксплуатационные;

4)	научно-исследовательские; 5) технологические.

Задание 53.

1.	Какой пусковой двигатель установлен на дизеле СМД-60?

Ответ: 1) П-10УД; 2)П-350; 3)ПД-10У; 4) ПД-8; 5) П-23У.

2.	Чему равна степень сжатия у современных дизельных Двигателей?

Ответ: 1) 3-6; 2) 6-9; 3) 9-12; 4) 12-15; 5) 15-24.

3.	При каком коэффициенте избытка воздуха скорость распространения фронта пламени наибольшая?

Ответ: 1)   0,85-0,95;   2)   0,95-1,00;   3)   1,00-1,10;   4)   1,10-1,30; 5)	1,40-1,50.

4.	По каким параметрам определяется степень сжатия?

Ответ: 1) Va, S; 2) Vc, d; 3)* Va, Vc.

5.	Почему механизм газораспределения с верхним расположением клапанов находит все большее распространение?

Ответ: 1) проще по устройству; 2) обеспечивает лучшее наполнение цилиндров;

3) снижена металлоемкость; 4) снижен расход мощности на привод; 5) более компактный.

6.	Какой из указанных дизелей имеет турбонаддув?

Ответ: 1) Д-21А1; 2) Д-243; 3) 2S90A; 4) А-41; 5)'сМД-60.

7.	На каком двигателе имеется автоматическая муфта опережения впрыска топлива?

Ответ: 1) А-41; 2) Д-21А1; 3) Д-240; 4) КамАЗ-740.

Задание 54

1.	К какому типу по осевой формуле относится автомобиль ЗИЛ-130?

Ответ: 1) 4x2; 2) 2x2; 3) 2x3; 4) 3x2; 5) 3x3.

2.	Чему равна степень сжатия у современных карбюраторных двигателей?

Ответ: 1) 3-6; 2) 6-9; 3) 9-12; 4) 12-16; 5) 16-20.

3.	Какое давление в цилиндре имеют дизельные двигатели в конце такта сжатия, МПа?

Ответ: 1) 0,15-0,45; 2) 0,45-0,75; 3) 0,70-1,2; 4) 3,5-4; 5)4,5-5,5.

4.	Чему равен коэффициент остаточных газов у четырехтактных дизельных двигателей?

Ответ 1)   0,03-0,06;   2)   0,06-0,08;   3)   0,06-0,18;   4)   0,18-0,25; 5) 0,25-0,35.

5.	В каком двигателе масло подводится к коромыслам по штангам?

Ответ: 1) Д-243; 2) СМД-60; 3) А-41; 4) ЗИЛ-130; 5)ЗМЗ-53.

6.	Примеси какой минимальной величины способны отделить из топлива фильтры грубой очистки, мм?

Ответ: 1) 0,05;2) 0,10; 3) 0,20; 4) 0,50; 5) 0,75.

7.	Какой двигатель не имеет ускоряющей передачи в регуляторе?

Ответ: 1) Д-120; 2) Д-144; 3) Д-243; 4) СМД-60; 5) ЯМЗ-240Б.

Задание 55

1. На каком тракторе установлен двигатель Д-243?

Ответ: 1) ВТ-130; 2) Т-250; 3) К-701; 4) МТЗ-80; 5)Т-402.

2.Чему равен эффективный КПД карбюраторных двигателей?

Ответ: 1)   0,15-0,22;   2)   0,22-0,30;   3)   0,30-0,32;   4)   0,32-0,40; 5) 0,40-0,45.

3.	У какого двигателя в верхней части цилиндра имеется короткая вставка из антикоррозионного чугуна?

Ответ: 1) ЯМЗ-238НБ; 2) ЗИЛ-4331; 3) Д-243; 4) Д-440; 5) СМД-62.

4.	Какое количество теплоты (%) в карбюраторном двигателе отводится через систему охлаждения?

Ответ: 1) 15-25; 2) 35-40; 3) 45-50; 4) 50-55; 5) 55-60.

5.	У какого двигателя выпускной клапан имеет наплавку из жаростойкого материала, натриевое охлаждение, принудительный механизм поворота?

Ответ: 1) Д-240; 2) ЗМЗ-53А; 3) А-41; 4) ЗИЛ-130; 5) Д-21А1.

6.	Примеси какой минимальной величины способны отделять из топлива фильтры тонкой очистки, мм?

Ответ: Более 1) 0,00145; 2) 0,003; 3) 0,1; 4) 0,3; 5) 0,5.

7.	У какого дизеля количество подаваемого топлива плунжерной парой регулируется перемещением дозатора?

Ответ: 1) КамАЗ-740; 2) Д-21А1; 3) СМД-14НГ; 4) Д-442-ВИ; 5) А-01М.

Задание 56

1.	Чему равен интервал чередования рабочих ходов в цилиндрах двигателя ЯМЗ-240Б?

Ответ: 1) 60°; 2) 90°; 3) 120°; 4) 180°; 5) 360°.

2.	Чему равен индикаторный КПД у дизелей?

Ответ: 1) 0,15-0,26; 2) 0,26-0,35; 3) 0,38-0,50; 4) 0,50-0,55; 5) 0,55-0,58.

3.	Какое давление в цилиндре имеют карбюраторные двигатели в конце сгорания, Мпа?

Ответ: 1) 0,70-1,2; 2) 1,2-1,6; 3) 1,6-2; 4) 2,0-2,25; 5) 2,5-4,5.

4.	Чем обеспечивается резкое прекращение подачи топлива форсункой дизеля А-41?

Ответ: 1) поворотом плунжера; 2) наличием регулировочного болта толкателя;

3) наличием радиального канала плунжера;

- наличием разгрузочного пояска нагнетательного клапана;

- наличием перепускного клапана в головке топливного насоса.

5.	С какой частотой вращается вал регулятора двигателя Д-240 по отношению к кулачковому валику топливного насоса?

Ответ: 1) с одинаковой; 2) в 2 раза быстрее; 3) в 2 раза медленнее; 4) в 4 раза быстрее; 5) в 4 раза медленнее.

6.	На каком двигателе применена полнопоточная бессопловая центрифуга?

Ответ: 1) Д-240; 2) СМД-60; 3) ЗМЗ-53; 4) ЗИЛ-131; 5) ЗИЛ-130.

7.	Какая часть индикаторной мощности теряется на привод вентилятора воздушной системы охлаждения, %?

Ответ: 1) доЮ; 2) до 16; 3) до 20; 4) до 24; 5) до 28.

Задание 57

1.	Какие силы уравновешиваются у двигателя Д-21 с помощью расположения коленчатого вала под углом 180°?

Ответ: 1) силы инерции 1 порядка и центробежные силы; 2) только силы инерции 2 порядка; 3) только силы инерции 1 порядка; 4) только центробежные силы; 5) силы инерции 1 и 2 порядка.

2.	Для чего клапанные пружины- выполняют с переменным шагом?

Ответ: 1) для надежности закрытия клапана; 2) для уменьшения возможности возникновения резонанса; 3) для простоты изготовления; 4) для более легкой установки.3.	В каком двигателе имеется роликовый толкатель механизма газораспределения?

Ответ: 1) ЗМЗ-53; 2) ЗИЛ-508.10; 3) ЯМЗ-238НБ; 4) Д-144; 5)Д-243.

4.	У какого двигателя установлена подкачивающая помпа шестерен
чатого типа?

Ответ: 1) Д-144; 2) Д-243; 3) СМД-60; 4) Д-160; 5) Д-120.

5.	Какой зазор имеет пара «плунжер-гильза» топливного насоса, мм?

Ответ: 1) 0,001-0,002; 2) 0,005-0,01; 3) 0,05-0,1; 4) 0,2-0,3; 5) 0,5-0,7.

6.	Какой главный недостаток имеется у термостатов с жидкостным наполнителем?

Ответ: 1) чувствительны к изменению температуры; 2) чувствительны к изменению давления в системе; 3) нечувствительны к изменению температуры; 4) нечувствительны к изменению давления в системе; 5) чувствительны к изменению внешней среды.

7.	В зависимости от какого основного показателя снимаются скоростные характеристики двигателя?

Ответ: 1) Мк.н.; 2) п; 3) G; 4) Ne; 5) Мк. макс.

Задание 58

1.	У какого трактора остов имеет полурамную конструкцию?

Ответ: 1) ДТ-75МЛ; 2) К-744; 3) МТЗ-80; 4) К-701; 5) Т-150К.

2.	В каких пределах изменяется коэффициент избытка воздуха у карбюраторных двигателей?

Ответ:  1) 0,30-0,35; 2) 0,50-0,55; 3) 0,60-1,15; 4) 1,0-1,20;

5)	1,20-1,65.

3.	При каком коэффициенте избытка воздуха горючая смесь не воспламеняется?

Ответ:   1) 0,4-0,5;   2)  1,4-1,5;   3) 0,5-0,7;   4) 0,7-0,9;   5) 0,9-1,0;   6) 1,0-1,15.

4.	У каких двигателей поршневой палец имеет внутри перегородку?

Ответ:   1) ПД-8; 2) ЗМЗ-53; 3) П-23М; 4) СМД-62; 5) Д-240.

5.	Какой порядок работы насосных секций у двигателя Д-243?

Ответ:   1) 1-3-4-2; 2) 1-4-2-5-3-6; 3) 1-2-4-3; 4) 1-4-3-2; 5) 1-2-3-4.

6.	Какой двигатель имеет термосифонную систему охлаждения?

Ответ:   1) ПД-8; 2) ЗИЛ-508.10; 3) П-23М; 4) СМД-62; 5) Д-120.

7.	Какую вместимость имеет смазочная система двигателя ЗМЗ-53, л?

Ответ:   1) 4; 2) 8; 3) 12; 4) 16; 5) 20.

Задание 59

1.	Какое сопряжение двигателя А-41 смазывается под давлением с пульсирующей подачей масла?

Ответ:  1) стенки цилиндра; 2) коромысло-ось; 3) шатунные шейки; 4) коренные шейки вала; 5) кулачки распредвала.

2.	Чему равна допустимая жесткость работы карбюраторного двигателя, Мпа/1°?

Ответ:   1) 0,10-0,20; 2) 0,30; 3) 0,35; 4) 0,40; 5) 0,50.

3.	У какого двигателя осевое смещение коленчатого вала ограничивается бронзовыми полукольцами, установленными у второго коренного подшипника?

Ответ: 1) Д-243; 2) СМД-62; 3) Д-120; 4) ЗМЗ-53.11; 5)ЯМЗ-240Б.

4.	Чему равен зазор в клапанах холодного двигателя ЗИЛ-130, мм?

Ответ: 1) 0,15-0,17; 2) 0,25-0,30; 3) 0,23-0,28; 4) 0,40; 5) 0,50.

5.	С каким коэффициентом избытка воздуха (а) требуется горючая смесь при пуске холодного двигателя?

Ответ: 1) 0,3-0,4; 2) 0,5-0,6; 3) 0,7-0,8; 4) 0,9-1,0; 5) 1,2-1,65.

6.	Чем регулируется момент начала подачи топлива отдельной секцией насоса УТН-5?

Ответ: 1) поворотом плунжера; 2) болтом толкателя; 3) перемещением рейки; 4) перемещением хомутика; 5) поворотом зубчатого сектора.

7.	Чему должна быть равна нормальная температура охлаждающей жидкости, С°?

Ответ: 1) 30-45; 2) 45-60; 3) 65-70; 4) 85-90; 5) 100-110.

Задание 60	\

- Укажите верную формулу определения удельного расхода топлива.

Ответ: 1)   ;        2)   ;          3)    ;        4)

2.	У какого двигателя на зеркале цилиндров имеется редкая сетка впадин и площадок, расположенных под углом к оси гильзы?

Ответ: 1) Д-243; 2) ЗИЛ-130; 3) КамАЗ-740; 4) Д-440.

3.	На сколько мм должны выступать гильзы цилиндров над плоскостью разъема блока двигателей Д-243?

Ответ: 1) 0,07...0,24; 2) 0,065...0,165; 3) 0,01...0,03; 4) 0,3...0,35.

4.	При каком положении поршня первого цилиндра метки шестерен газораспределения должны совпадать?

Ответ:  1) поршень находится в НМТ на впуске; поршень находится в ВМТ на стадии сжатия;

- поршень находится в НМТ при рабочем ходе;

- не имеет значения.

5.	В каком двигателе в смазочной системе предусмотрен насос пред пусковой прокачки, работающий от пускового двигателя?

Ответ: 1) Д-240Л; 2) Д-440; 3) А-41; 4) СМД-62; 5) 240Б.

6.	Какое устройство карбюратора обеспечивает обогащение состава горючей смеси при резком открытии дроссельных заслонок?

Ответ: 1) главное дозирующее устройство;

- эконостат или экономайзер;

- пусковое устройство;

- ускорительный насос;

- система холостого хода.

7.	Сколько   двойных  ходов  делает   плунжер   топливного   насоса НД21/4 при повороте кулачкового вала насоса на один оборот?

Ответ: 1)1; 2)2;   3)6;   4)8;   5)4.

Литература

1.Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09967-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

2.Митрохин, Н. Н.  Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 571 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14374-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

3.Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09967-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

4.Балдин, В. А.  Детали машин и основы конструирования. Передачи : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Балдин, В. В. Галевко ; под редакцией В. В. Галевко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10935-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].